附件2：合同范本

2021年中欧中心消防系统设施设备维护保养项目

合

同

书

合同编号：

委托单位：佛山顺德中欧产业发展有限公司

服务单位：

签订日期：       年       月       日

甲      方：佛山顺德中欧产业发展有限公司

乙      方：

根据《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

一、项目概况

项目名称：2021年中欧中心消防系统设施设备维护保养项目

项目地点：佛山市顺德区乐从镇岭南大道南2号中欧中心

项目内容：对消防系统设施设备进行定期维护保养，并排除系统运行中出现的故障。（详见附件1）

- 服务期限：自合同签订之日起1年（具体时间以合同为准）。

三、合同金额及支付方式

（一）合同金额

1.中标下浮系数为：大写：     （小写：   %）。

2、本项目暂定合同金额为：¥    元，大写：人民币      ，包含但不限于完成本项目的应预见和不可预见的费用、相关税费、规费以及企业利润等。任何报价是以乙方可独立履行项目合同义务，并充分了解项目情况，通过合理预测与准确核算后，可达致预期效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。

- 支付方式

1.每季度对维护保养费用进行结算。每个季度结束后，乙方须向甲方提出书面申请并提供该期相应金额的发票，经甲方审批确认及甲方请款手续完成之日起10个工作日内，甲方向乙方支付对应费用。

2.每次收款前，乙方须向甲方提供等额的合法有效增值税专用发票。发票收款方、出具发票方均必须与乙方名称一致。否则，甲方不因此承担逾期付款的责任。

3.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

4.乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）本合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）维保考核评分表；

5.乙方指定收款账户为

户名：

账号：

开户行：

（三）结算方式

1.根据中标下浮后的综合单价、实际维护保养数量，计算实际维护保养费用后再根据维保考核评分结果进行结算。下浮后的综合单价=招标控制价中的综合单价×中标下浮系数。

2.每季度结算的维护保养费用=每季度实际维护保养数量×下浮后的综合单价×季度维保考核比例。

3.每季度的维保考核评分结果，为每月维保考核评分结果的算术平均值。甲方每月定期对乙方进行考核评分，评分采用100分制，具体考核标准详见合同附件2：维保考核评分表。

①季度维保考核得分：分值≥80分，季度维保考核比例为100%；

②季度维保考核得分：60分＜分值＜80分，季度维保考核比例为70%；

③季度维保考核得分：分值≤60分以下，甲方有权拒绝支付本次付款。

4、本项目为按实结算，甲方有权提前终止合同。

四、项目主要维保内容

1、火灾报警系统：包括手动报警按钮（破玻）、烟感探测器、警铃、声光警报器、温感探测器、控制模块、信号模块、信号控制线路、输出设备等、楼层广播音响及控制线路、消防电话分机及线路、对讲电话、消防自动报警系统终端设备信息维护等。

2、自动喷水灭火系统：包括管网、分区信号闸阀、喷淋头、水流指示器、未端试水装置。

3、消火栓系统：包括管网、分区阀门、消防栓箱、消防卷盘、消防水枪、水带、消防接合器。

4、防排烟系统：包括排烟风机、正压送风机、电源控制及线路、送排风阀、风口、防火阀、风管除锈翻新、风管安全隐患排查处理等。

5、防火门和防火卷帘系统：包括卷帘片、卷帘导轨、卷筒、卷帘电机、感烟探测器、感温探测器、控制器及联动连接线路、防火门等。

6、消防联动系统：包括连接各系统的联动模块及连接线路等。

7、气体灭火系统：气瓶、阀门、管网及线路等。

8、手提式干粉灭火器:外观、压力、标记、有效期。

五、日常维保工作安排

1、每月一次按计划抽样测试部分设备，对系统各设备进行一次全面检测，评定系统运行情况。

2、每三季度对探测器、手动报警按钮（破玻）、模块、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔电器元件进行清洁。派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试一次，确保设备的正常运行。

3、每三季度：对有关继电器的触点清洁及除氧化物。

4、每三季度找专业的探测器清洗厂，完成对所有探测器的清洗工作。

5、每半年：对报警控制器、联动控制柜的备用电池进行充放电试验。

6、每半年：对探测器和模块的外观、安装牢固、报警功能进行测试。每月抽检30%。

7、每季度：对报警控制线路进行检测测试。

8、每季度：对报警控制器、联动控制柜、模块箱、端子箱的箱体内外表面进行清洁。

9、每季度：对手动报警按钮（破玻）、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔的外观、安装牢固、报警功能进行测试。每月抽检40%。

10、每季度：对报警控制器、联动控制柜、模块箱、端子箱的接线进行整理、紧固及报警控制器、联动控制柜的电器元件进行清洁。

11、每月：对报警主机、联动控制柜、打印机、现场探测器、报警器、执行器的各项功能进行检测及故障排查。

12、负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

13、确保发生紧急情况时第一时间有人应急处理。

14、运维服务

14.1 设备电子建档，标准化服务驱动，设备运维记录实时更新。

14.2 定期巡视检修（常规巡视/每月不少于3次，专家巡视/每季度1次，监察性巡视/每季度1次，每次作业前后实时短信通知）。

14.3 年度检修（大型停水维护，每三季度一次）。

14.4 24小时抢修响应，30分钟内人机到位,如在规定时间不到位的，甲方有权利对乙方的考核评分做相应扣减。如遇大型活动的，乙方须根据甲方的通知，派驻人员到场。

14.5 服务单位必须做好日常运维、保养记录的统计汇总，每月设备设施的运行管理状态出具《安全运行报告》，并提供有效途径，甲方可随时随地通过互联网方式用电脑或手机APP实时查阅相关电子档案。

六、消防系统维保工作

1、“维”代表维修。消防系统发生故障后，对故障进行维修的工作。

2、“保”代表保养。消防系统平时正常工作情况下，对消防设备进行保养的工作。

七、维保工作主要内容

1、故障排除。包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换零件的报价、更换故障的零件、未排除故障的跟进、填写有关记录表格。

2、检查测试。目的是通过对消防系统的检查测试，一方面来评定消防系统运行的正常情况，另一方面发现系统隐藏的故障，以便有计划的排除。

3、保养（清洁、润滑）。目的是通过对消防设备的清洁、润滑，使消防设备能最大限度延长使用寿命、处于正常工作状态。

4、维保工作的标准：故障发生率。维保工作做到位，故障发生率应该是很低，甚至是没有故障发生。这需要通过平时保养及检查测试将故障消灭在萌芽状态中。

八、日常维保工作计划

1、火灾自动报警系统

- 每三季度：对系统各设备进行一次全面检测，评定系统运行情况。

- 每三季度：对探测器、手动报警按钮（破玻）、模块、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔电器元件进行清洁。

- 每三季度：对有关继电器的触点清洁及除氧化物。

- 每半年：对报警控制器、联动控制柜的备用电池进行充放电试验。

- 每半年：对探测器和模块的外观、安装牢固、报警功能进行测试。每月抽检30%。

- 每季度：对报警控制线路进行检测测试。

- 每季度：对报警控制器、联动控制柜、模块箱、端子箱的箱体内外表面进行清洁。

- 每季度：对手动报警按钮、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔的外观、安装牢固、报警功能进行测试。每月抽检40%。

- 每季度：对报警控制器、联动控制柜、模块箱、端子箱的接线进行整理、紧固及报警控制器、联动控制柜的电器元件进行清洁。

- 每月：对报警主机、联动控制柜、打印机、现场探测器、报警器、执行器的各项功能进行检测及故障排查。

2、 室内消防栓灭火系统

- 每三季度：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统运行情况。

- 每三季度：对水泵泵体的清洁润滑；水泵控制柜的清洁，电控柜端子接线的紧固，水泵电机绝缘电阻的测试。

- 每三季度：对水泵进行联动测试，在自动状态下，通过破玻按钮动作，来测试水泵联动启动功能。每三季度：对各管网阀门进行清洁润滑。

- 每三季度不定时：对管道脱漆部位进行补漆。

- 每三季度：对室外水泵接合器、阀门、压力表、消火栓、消火栓箱进行清洁、补漆。

- 每季度：对消火栓箱外观、各组件完整性进行检查测试；检查各阀门包括消火栓箱内阀门是否漏水。

- 每季度：对水箱、水池供水能力进行测试。

- 每月：对阀门、水泵接合器、室外消火栓及天面最不利点的相关供水设备进行外观及组件完整性、供水情况检查测试。

- 每月：消火栓水泵各项功能进行测试，进行现场手动启动测试。

3、自动水喷淋灭火系统

- 每三季度：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统运行情况。

- 每三季度：对水泵泵体的清洁润滑；水泵控制柜的清洁，电控柜端子接线的紧固，水泵电机绝缘电阻的测试。

- 每三季度：对室外水泵接合器、室内阀门、压力表、湿式报警阀及附属部件、水流指示器、安全信号闸阀进行清洁、润滑、补漆。

- 每三季度不定时：对管道脱漆部位进行补漆。

- 每季度：对水箱、水池供水能力进行测试。

- 每季度：通过末端放水装置对管网进行放水来对水流指示器的报警功能进行测试；通过关闭信号闸阀来测试其关闭报警功能。

- 每季度：对喷头及管网进行巡检检查，发现有不正常的喷头、管网丝扣连接位滴漏的情况应及时维修更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手。各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品。

- 每月：对湿式报警阀的压力开关、水力警铃两组件报警功能进行测试。

- 每月：对喷淋水泵控制柜进行巡检。

- 每月：喷淋水泵各项功能进行测试，进行现场手动启动测试。

4、消防广播系统

- 每三季度：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。

- 每三季度：对广播进行清洁，紧固接线。

- 每半年：对广播进行对地绝缘电阻检测，并进行全部广播功能测试。

- 对消防广播系统设施设备故障进行维修

5、应急疏散指示系统

- 每三季度: 对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。

- 每季度：对应急疏散指示系统供电回路的双电源切换功能测试，确保系统在突发情况下自投准确

- 每月：对备用电源进行充放电实验检测，抽检30%。

- 每月：对系统各设备进行一次检测，抽检30%。

6、防排烟系统

- 每三季度：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。

- 每半年：对各防排烟风机的清洁润滑；控制柜的线路整理、紧固螺丝、除尘，电机绝缘电阻的测试。

- 每半年：对各防排烟风阀的清洁润滑，确保相关动作灵活可靠。

- 每月：对系统各设备进行一次检测，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。

7、防火卷帘系统

- 每三季度：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。

- 每三季度：对系统现场控制箱内线路进行整理、紧固螺丝、除尘，电机绝缘电阻的测试。

- 每半年：对相关机械部件进行清洁润滑，确保相关动作灵活可靠。

- 每半年：对应急手动操作装置进行测试，确保相关动作灵活可靠。

- 每半年：进行主备电源测试，确保设备始终处于待机状态。

- 每季度：对防火分区、疏散通道位置的防火卷帘进行单点测试，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。

8、气体灭火系统

- 每三季度：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。

- 每三季度：对系统现场控制箱内线路进行整理、紧固螺丝、线路板除尘。

- 每半年：对相关机械部件进行清洁润滑，确保相关动作灵活可靠。

- 每半年：进行主备电源测试，确保设备始终处于待机状态。

- 每半年：对相关灭火气体钢瓶、驱动气体钢瓶的容量、压力、外观进行检查。

- 每季度：对相关相关手动应急释放系统、声光报警系统等装置进行联动测试，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。

- 每月：对相关火灾探测器、手动释放装置进行单点测试，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。

9、消防对讲电话系统

- 每三季度：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。

- 每半年：对各双电源供电的主要设备机房消防对讲电话进行检测，确保通话清晰，切换灵活。

- 每半年：对各双电源供电的主要设备机房消防对讲电话进行核实，完善切换盘的标识，与现场编号一一对应。

- 每季度：对各公共区域的消防对讲电话进行检测，确保功能完善。

10、消防联动控制系统

- 每三季度：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。

- 每三季度：对联动控制系统的线路整理、螺丝紧固、设备机柜除尘。

- 每三季度：完善联动控制系统的的相关标识，与现场控制设备一一对应。

- 每三季度：对各相关联动设备进行联动测试，确保功能完善。

- 每季度：对各相关联动设备进行单点测试，要求控制、反馈信号正确。

11、运水烟罩控制系统

- 每三季度：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。

- 每三季度：对系统现场控制箱内线路进行整理、紧固螺丝、线路板除尘。

- 每半年：对相关机械部件进行清洁润滑，确保相关动作灵活可靠。

- 每半年：进行主备电源测试，确保设备始终处于待机状态。

- 每半年：对相关灭火气体钢瓶、驱动气体钢瓶的容量、压力、外观进行检查。

- 每季度：对相关相关手动应急释放系统、声光报警系统等装置进行联动测试，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。

每月：对相关火灾探测器、手动释放装置进行单点测试，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。

九、驻场人员要求

要求乙方驻场人员不少于1人，每月计22工作日，工作时间为8：30-17：30。

人员信息以乙方投标文件为准。

十、项目工作要求

（一）维护工作要求包括：

1、在合同期内对规定范围内所有设备定期检查、维修维护，每次巡检需填写完整巡检记录一式两份，并经甲方人员签字确认。

2、应急响应服务，提供7天×12小时的技术支持（包括远程协助、现场支持、紧急救险协助等）；7天×24小时的电话服务；

3、乙方接报时应及时填写维保确认单，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间。维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复项目及时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。

4、乙方指定专人提供24小时全天候紧急故障处理或意外事故处理，甲方发现设备有不正常运行现象时，乙方接到甲方通知后须在30分钟内赶到现场（紧急情况下10分钟内赶到现场），乙方派往乙方的人员同类维保经验不得少于3年，如乙方调整驻场技术人员，应事先征得甲方书面同意，否则视为乙方违约，应向甲方承担相应违约责任。乙方行为影响维保质量的，甲方可以单方终止合同，拒绝支付应付未付的维保费用，因乙方行为造成的甲方一切损失由乙方另行赔偿。

5、乙方维护保养做得不彻底或拖延维修时间，甲方可书面要求乙方按时改正，如到期后仍不改正的，甲方有权单方终止维修保养合同并不支付应付未付的维保费用。

6、乙方应确保甲方的消防系统能通过相关检查，相关检查费用包含在本合同服务费内。

7、乙方每月25日前，提交下个月的《保养计划周期表》；每月5日前提交上月消防运行情况报告。表格及报告内容格式以甲方要求为准。

8、每月度，甲方按照检查标准对乙方的工作情况进行全面检查，检查结果直接与支付服务费用关联。

9、维保期内，乙方确保常规巡视每月不少于6次，专家巡视每季度不少于1次，监察性巡视每季度不少于1次，每次作业前后实时短信通知甲方（甲方联系人：戴黎，电话：18022235878）。

（二）双方责任及义务

1、维修人员需挂工牌工作，维护维修时，场地清洁工作由乙方负责。

2、乙方保证严格遵守甲方各项管理规章制度，因乙方或乙方人员行为给甲方带来损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

3、乙方对其员工及聘用人员的侵权行为承担全部法律责任，乙方在提供服务过程中发生的各种事故自行承担法律责任。

4、乙方在合同服务期内，自费办理其人员人身和自备财产的有关保险及公共责任险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。此类索赔与甲方无关。

5、乙方对甲方的消防相关设备有保管义务，维保期间更换下的所有已损部件应交回甲方物资管理处确认，未经许可不得自行处理。除已损部件外，未经甲方许可，不得更换其他部件。

6、乙方在维保过程中，对甲方重要数据资料有保密并不对外泄露的义务。未经甲方允许或法律法规规定，乙方擅自将甲方重要数据资料向第三方泄露导致甲方损失，乙方需承担赔偿责任。

7、甲方应对乙方的工作提供支持及配合。

8、甲方必须以书面形式通知乙方进场维修，通知内容需要体现维保的区域和子系统。

9、甲方使用的设备、系统应保证原装正品，如发现伪品，由甲方自行承担造成的损失。

10、维保过程中，因设备问题而产生的总维修费用不超过合同总金额的10%，超出部分费用由甲方承担。

（三）验收标准、方法及提出异议期限:

维护维修后的设备必须保证能正常安全使用，或达到国家标准和行业规范规定并通过相关政府部门的检查，以及甲方要求的技术参数指标,方认定合格。

（四）乙方维保期内责任

1、进场前，甲乙双方各派代表初步检测本项目维保范围和区域内的所有系统设备，以确保本项目的所有系统设备交付乙方维保前均可正常运行，进场前发现的任何问题由甲方自行维修。初步检测完毕后双方签名确认，初步检测结果确认后出现的任何问题由乙方负责维保。

2、维保期内，如本项目出现重大质量缺陷或甲方的消防系统未能通过相关政府部门的检查，乙方须在接到甲方通知后立即响应，制定修复计划，并至少在接到通知后第二个工作日派员对本项目进行修复。紧急修复的责任、风险与相关费用由乙方自行承担，包含在本合同费用内。

3、乙方在维保过程中需文明工作，车辆运输及维保期间，乙方人员、财产的安全责任由乙方负全责，给他人造成伤害的，由乙方承担一切后果。

4、因乙方设人员操作不当等原因造成维保设备设施发生故障的，由乙方承担损坏设备设施的维修和更换费用。

十一、验收要求

（一）符合相关行业验收标准。

（二）验收质量不合格的，乙方应按甲方要求的时间修复，直到符合验收标准，返工和修复费用由乙方自行承担，乙方并承担由此造成的一切责任和经济损失。

（三）甲方对乙方工作进行不定期的考核，具体考核要求见附件2：消防设备设施外委维保项目考核细则。

# 十二、质量要求与验收标准

1、执行国家、省或行业现行的质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准。

2、适用于本项目验收的标准规范包括：《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007及其他适用于本项目的国家标准、行业标准、广东省、佛山市及顺德区的地方性标准，以及相应的规范、规程等；在项目实施的过程中有新的、适用的标准、规范、规程，实施时应按新的标准、规范、规程作为项目实施和验收的标准。相关标准、规范文件资料由乙方自行筹集，费用已包含在签约合同价中。

3、乙方须为项目验收提供必需的一切条件及承担相关费用。

4、乙方应根据国家、省级以及当地监管部门有关规定的要求，积极配合相关部门或单位的检查、检验、抽检工作。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能部分履行或完全履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订、解除合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、违约责任

（一）在本合同服务期内，乙方应严格按照合同约定及法律、政策规定的维护保养要求进行维护保养工作，若甲方验收质量不合格达3次以上（包括3次）的，甲方有权单方面终止本合同而不支付乙方任何款项，乙方并须赔偿因此给甲方造成的损失。此时，甲方如安排第三方进行项目的维护保养工作时，乙方不得阻挠，并予以配合。

（二）乙方无正当理由停止履行合同义务的，甲方有权不支付乙方任何款项，并要求乙方支付相当于本合同总费用的20%作为违约金。

（三）因乙方的原因造成甲方系统设施损毁或损坏的，应由乙方负责修复并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。

（四）双方必须严格执行本合同之约定，上述之外的其它违约，则守约方有权追究违约方经济责任及相关责任。

十五、争议解决

凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由当事各方通过友好协商解决。协商不成时，当事各方同意提交甲方所在地的人民法院进行诉讼。

十六、其他

（一）乙方必须确保施工安全，文明施工，为本合同项目投入足够的安全生产及文明施工措施费，并自费为自身人员、施工机械和材料办理保险；施工过程中发生的一切安全事故等责任一概由乙方负责补救并承担由此引起的一切经济和法律责任，甲方概不负责。

（二）本合同项目乙方不得分包和转包。

（三）如因客观原因导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方可协商终止本合同或另行解决。

（四）若在服务期限内，本项目发生产权变更，双方合作无法继续开展下去，则服务期限调整至产权变更之日（具体以甲方通知为准），乙方须无条件接受，且甲方不做补偿；若产权接收单位愿意承接甲方的权利和义务，则乙方须配合签订三方协议。

（五）本合同自签字盖章之日起生效，发生合同终止、项目结束，费用结清后合同自然失效。

（六）本合同未尽事宜，双方协商解决。

（七）本合同正本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 佛山顺德中欧产业发展有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表（签字或盖章）： | 法定代表人/授权代表（签字或盖章）： |
| 经办人： 地址： | 经办人： 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真：- | 传真： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
|  | 开户名称： |
|  | 银行帐号： |
|  | 开 户 行： |

附件1：2021年中欧中心消防系统设施设备维护保养项目清单

附件2：消防设备设施外委维保项目考核细则

附件3：2021年中欧中心消防系统设施设备维护保养项目招标控制价

附件1：2021年中欧中心消防系统设施设备维护保养项目清单

| 系统 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火卷帘系统 | 防火卷帘 | 套 | 263 |  |
| 喷淋系统 | 喷淋稳压泵 | 台 | 1 |  |
|  | 喷淋泵 | 台 | 2 |  |
|  | 气压罐 | 瓶 | 2 |  |
|  | 侧喷头 | 个 | 8 |  |
|  | 细水雾灭火系统 | 套 | 8 |  |
|  | 末端试水装置 | 套 | 12 |  |
|  | HFC-227ea半固定自动灭火装置 | 瓶 | 15 |  |
|  | 湿式报警阀 | 台 | 41 |  |
|  | 末端排水装置 | 套 | 138 |  |
|  | 下喷头 | 个 | 2112 |  |
|  | 隐蔽式下喷头 | 个 | 17466 |  |
|  | 上喷头 | 个 | 30564 |  |
| 气体灭火系统 | 七氟丙烷自动灭火系统 | 套 | 1 |  |
|  | 七氟丙烷自动灭火系统灭火剂瓶组 | 套 | 1 |  |
|  | 七氟丙烷自动灭火系统驱动气体瓶组 | 个 | 1 |  |
|  | 柜式储存装置 | 套 | 26 |  |
|  | 柜式气体灭火装置 | 台 | 51 |  |
| 消火栓系统 | 室内消火栓 | 套 | 1157 |  |
|  | 室内消火栓泵 | 台 | 2 |  |
|  | 室外消火栓泵 | 台 | 2 |  |
|  | 室外消火栓稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 火灾自动报警系统 | 电柜 | 台 | 4 |  |
|  | 电话 | 套 | 184 |  |
|  | 放气指示灯 | 套 | 44 |  |
|  | 感温 | 套 | 14 |  |
|  | 隔离模块 | 套 | 145 |  |
| 火灾自动报警系统 | 红外线探测器 | 套 | 7 |  |
|  | 紧急起停按钮 | 套 | 4 |  |
|  | 警铃 | 套 | 22 |  |
|  | 可燃气体探测器 | 套 | 8 |  |
|  | 楼层显示器 | 套 | 120 |  |
|  | 启停按钮 | 套 | 40 |  |
|  | 气体放气指示灯 | 套 | 10 |  |
|  | 气体主机 | 套 | 26 |  |
|  | 声光报警器 | 套 | 1161 |  |
|  | 手报 | 套 | 574 |  |
|  | 输入模块 | 套 | 551 |  |
|  | 输入输出模块 | 套 | 1981 |  |
|  | 温感 | 套 | 5740 |  |
|  | 消防主机 | 套 | 7 |  |
|  | 消火栓按钮 | 套 | 1128 |  |
|  | 烟感 | 套 | 5949 |  |
| 防排烟系统 | 柜式离心风机（耐高温） | 台 | 2 |  |
|  | 耐高温轴流风机 | 台 | 10 |  |
|  | 轴流风机 | 台 | 22 |  |
|  | 轴流风机（耐高温） | 台 | 21 |  |
| 厨房灭火系统 | 运水烟罩控制系统 | 套 | 4 |  |

附件2：消防设备设施外委维保项目考核细则

| 项目 | 要求 | 评分标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全保护各项保护装置齐全可靠 （40分） | 1.继电保护和自动装置、仪表信号灵敏、准确，动作可靠。 | 发现一处保护失灵扣2分；无记录扣2分。故意甩掉保护装置不用每处扣10分 |  |  |
|  | 2.对机房内原有的灭火设备设施实施有效管理，如有过期或配置不足情况需及时书面向甲方发映。机房内不得存放汽油、柴火等易燃易爆物品。机房内在醒目处悬挂严禁烟火警示标志。 | 因乙方管理不到位造成灭火设施设备缺失扣2分，机房内存放易燃易爆物品扣2分，没有悬挂严禁烟火警示标志扣1分。 |  |  |
|  | 3.停送电工具、器材齐全。 | 认真执行停电、验电、放电、装设接地线、装设遮拦、悬挂标示牌操作，错一项扣10分。 |  |  |
|  | 4.严格执行停送电技术措施 | 认真执行停电、验电、放电、装设接地线、装设遮拦、悬挂标示牌操作，错一项扣10分。 |  |  |
|  | 5.作业人员持证上岗，并穿戴好劳保用品. | 发现无证上岗；穿高跟鞋、留长发上岗的扣2分。 |  |  |
|  | 6.严格履行要害岗位出入制度。 | 有闲杂人员入内扣2分；没有履行登记手续每次扣1分。 |  |  |
|  | 7.对电房内的防雷接地保护装置的外观进行每月一次检查，并有记录。 | 电房内的防雷接地保护装置未能正常连接扣10分。 |  |  |
|  | 8.有防鼠防小动物措施。 | 无防鼠、防小动物措施扣0.5分。 |  |  |
|  | 9.高压电气设备、栅栏门有醒目的安全警示标志，如发现不足应及时书面向甲方提出整改建议。 | 因乙方管理原因导致无警示标志或标志不清扣0.5分。 |  |  |
|  | 10.事故照明灯完好。 | 不能正常使用扣2分。 |  |  |
|  | 11.低压线路停电时要有两个开断点。 | 少一个开断点扣2分。 |  |  |
|  | 12.开关柜门、栅栏门、外大门随时处于关闭状态，并上锁。 | 发现一处没关扣2分，一处没有上锁扣2分。 |  |  |
|  | 13.开关全部编号，并与图纸和受电地点相符。 | 发现一处没有编号扣2分，一处与图纸和受电地点不符扣2分。 |  |  |
|  | 14.配电房周围悬挂安全警示牌。如发现不足应及时书面向甲方提出整改建议。 | 因乙方管理原因导致无安全警告牌扣2分。 |  |  |
| 二、设备运行设备运行状况良好（40分） | 1.工作人员熟知主要电气设备的特性，一般构造及工作原理，并掌握操作方法。 | 业务技术差，回答不出提问扣2分，不会按标准要求操作扣2分。 |  |  |
|  | 2.认真执行岗位责任制、巡回检查制以及各种现场操作规程。 | 发现运行日志缺填、撕页、记录不清不全每班扣1分，弄虚作假扣2分。 |  |  |
|  | 3.变压器、油开关、电容器无漏油、少油、油位不清现象，开关操动机构按期注油。 | 每发现一个开关或一台变压器无油、少油、油位不清、油色变黑扣2分，开关操作不灵活扣1分。电容器鼓肚、漏油扣2分。 |  |  |
|  | 4.各部位螺栓紧固。 | 发现一处螺栓松动、滑丝、缺平板垫弹簧垫，同一部位螺栓大小、长短不一扣1分。用普通螺栓代替铜螺栓每处扣2分。 |  |  |
|  | 5.有备用设备、备用供电线路的，须保持在良好状态，能随时投入正常运行。维修工具、保安用具、消防器具、备品配件等齐全完好。 | 不能保持良好备用状态扣5分；备用电源送不出电扣20分。维修工具、消防器具等每缺少一项扣2分 |  |  |
|  | 6.经常检查查找设备缺陷，设备运行正常，无噪声、异常发热、过流、仪表指示失灵、放电、冒烟等异常现象 | 发现异常现象每项扣1分。 |  |  |
|  | 7.通讯联络正常。 | 联系电话不通或声音不清晰扣1分； |  |  |
|  | 8.监视和控制设备的各项运行参数，使其保持在规定范围内。 | 变压器过载运行扣5分。 |  |  |
|  | 9.设备每半年进行一次预防性检修，主要部件有检查维修登记卡，并有记录。 | 没有进行定期检修扣5分，无登记卡无记录扣1分，物品保管不善扣1分。 |  |  |
| 三、制度管理图纸资料齐全，制度规范。（10分） | 1.配电房内悬挂供电系统图、巡回检查图、停送电操作顺序图。 | 缺一项扣1分。图纸与实际不符每处扣1分。 |  |  |
|  | 2.有安全保护装置试验记录簿，设备检修记录簿，事故记录簿。 | 缺一样记录簿扣1分. |  |  |
|  | 3.有设备定期检修制度、岗位责任制、停送电制度 | 少一样制度扣1分。 |  |  |
|  | 4.有要害部位出入登记簿。 | 无要害部位出入登记簿扣1分。 |  |  |
| 四、文明生产（10分） | 1.设备见本色，无脱漆、生锈现象（甲方提供油漆，已方负责保养）。开关柜内外清洁，瓷瓶、母线、开关上无灰尘。 | 设备生锈，有油污、尘印扣1分。 |  |  |
|  | 2.地面清洁整齐，无油污，无杂物堆积。 | 地面有油污，有灰尘、杂物堆积每处扣2分。 |  |  |
|  | 3.机房内无蜘蛛网；门窗干净、无掉漆腐蚀现象；玻璃明亮完好无损；牌板整洁。 | 违反一项扣1分。 |  |  |
|  | 4.机房内、值班室内物品摆放整齐有序。 | 没有进行定置管理扣1分。 |  |  |
|  | 5.机房前屋后排水畅通，水沟盖板完好无损，电缆沟内无杂物。如发现不足应及时书面向甲方提出整改建议。 | 因乙方管理原因导致有杂物、杂草、排水不畅、盖板损坏扣1分。 |  |  |
|  | 6.机房内无被侵占现象，机房与外连接的道路畅通。 | 一处道路不通扣5分，一处被侵占扣5分。 |  |  |
| 总计得分 |  |
| 评分采用100分制，考核办法：1、月度考核得分：分值≥80分，按100%比例进行结算，2、月度考核得分：60分＜分值＜80分，按70%比例进行结算，3、月度考核得分：分值≤60分以下，甲方有权拒绝支付本次付款 |